## Slide 2
용도지역별 개발면적이 다음의 규모 이상일때
도시지역 60,000 ㎡
도시 내 녹지지역 10,000 ㎡
보전관리지역 5,000 ㎡
생산관리지역 7,500 ㎡
계획관리지역 10,000 ㎡
농림지역 7,500 ㎡

## Slide 3
용도지역별 개발면적이 다음의 규모 이상일때
공익용 산지 10,000 ㎡
공익용 산지 외 30,000 ㎡
하천구역 10,000 ㎡
소하천구역 7,500 ㎡
가축분뇨 시설 5,000 ㎡

## Slide 4
여러 용도지역에 걸쳐 있는 경우에는
개발면적
기준면적
나누고 더해주세요!!
1이 넘으면 소규모 환경영향평가 대상입니다!!
개발면적
기준면적
?

## Slide 5
승인된 사업에 대한 변경협의
환경영향평가는 5, 10, 15를 기억하세요!!
5%
초과 원형보전지역 토지이용계획 변경
(변경면적이 1만㎡이상인 경우 포함)
10%
이상 사업규모 증가
(증가규모가 소규모 환경영향평가 대상에 해당되는 경우 포함)
15%
이상 전체 토지이용계획 변경
그 외
▶협의기준 변경
▶배출되는 오염물질 30%이상 증가
▶새로운 오염물질 30%이상 배출
▶협의기관의 의견을 듣도록 정한 경우

## Slide 6
승인된 사업에 대한 변경협의
소규모 환경영향평가는 5, 30을 기억하세요!!
5%
초과 원형보전지역 토지이용계획 변경
30%
이상 사업규모 증가
또는 토지이용계획 변경
그 외
▶협의기준 변경
▶사업계획 승인 및 확정 후 5년 이내에
착공하지 아니한 경우

## Slide 7
승인된 사업에 대한 재협의
재협의는 환경영향평가에만 적용됩니다.
재협의는 30을 기억하세요!!
30%
▶원형보전지의 개발이나 위치변경
규모가 해당 사업의 최소 환경영향평가
대상 규모의 30%이상인 경우
▶사업규모의 30%이상 증가되는 경우 (증가규모가 최소 환경영향평가 대상에 해당되는 경우 포함)
그 외
▶협의 후 지연 중인 경우로서 5년이
지나지 않아 재협의를 하지 아니한
사업자가 그 부지에서 자연환경의
훼손 또는 오염물질의 배출을
발생시키는 경우
▶공사가 7년 이상 중지된 후 재개되는
경우